מבוא לתורת האקלים  תרגיל 2 : הקבוע הסולארי של כוכב

- הקבוע הסולארי (K) של כוכב נקבע ע"י הנוסחא :

הקבוע הסולארי של כדור הארץ הוא 2 קלוריות / סמ"ר לדקה.  מהו הקבוע הסולארי של

נוגה והמאדים אם ידוע שהמרחק הממוצע בין השמש לנוגה הוא 108,000,000 ולמאדים הוא 228,000,000 ק"מ ?

רמז:

K1 / K2 =  D22 / D12

( T בנוסחה אינו אלא  Ts – כלומר, טמפרטורת השמש- ולכן גודל זה מצטמצם במנה של  K1 / K2)

- על מנת להעלות את הטמפרטורה של גרם אחד במעלה אחת נחוצה קלוריה אחת.  נתון

דוד מים  בעל שטח של 1 מ"ר המכיל 200 ליטרים ( שקולים ל-200 ק"ג) . בהנחה שהקולט לא מפסיד אנרגיה וניצב לכיוון השמש, כמה זמן דרוש על מנת להעלות את הטמפרטורה של המים  בדוד מ-20 מעלות צלזיוס ל- 40 מעלות צלזיוס?